Техническое задание

на электронный лазерный мультимедийный тир

для школ, колледжей и кадетских корпусов

#### Назначение электронного лазерного тира

Обучение правилам безопасного обращения с оружием, обучение основам стрельбы

#### Потребительские свойства электронного лазерного тира

1. Обязательная часть

1.1. Электронный лазерный тир должен воспроизводить стрельбу из пневматической винтовки или массо-габаритного макета автомата Калашникова как можно ближе к реальности, в частности:

- оружие электронного лазерного тира по форме, габаритам и массе должно соответствовать форме, габаритам и массе пневматических винтовок или автомата Калашникова и должно быть реализовано на базе пневматического оружия или масс-габаритных макетов.

- оружие электронного лазерного тира должно быть безопасным в обращении. Оружие электронного лазерного тира, реализованное на базе пневматического оружия не должно допускать выстрела пулькой

- работа ударно-спускового механизма оружия электронного лазерного тира (свободный ход спускового крючка, усилие на спуске) должна быть аналогичной работе ударно-спускового механизма соответствующей модели пневматического оружия или автомата Калашникова.

- оружие электронного лазерного тира должно позволять выполнение всех действий с ним в соответствии с правилами безопасного обращения с оружием

- электронное оружие не должно иметь каких-либо внешних проводов, ограничивающих движения стрелка

- электронный лазерный тир должен позволять производить стрельбу на дистанции от 5 м до 15 м

- электронный лазерный тир должен использовать стандартные спортивные и армейские мишени воспроизводимые на экране при помощи компьютера

- электронный лазерный тир должен воспроизводить различные мишенные обстановки с единичными и множественными, статическими и движущимися и появляющимися мишенями

- точность отображения попадания должна соответствовать правилам пулевой стрельбы и быть не менее 0,1 очка.

- время реакции системы на выстрел не более 0,2 сек

1.2. Электронный лазерный тир должен позволять стрельбу одновременно до __* стрелков

1.3. Электронный лазерный тир должен работать в помещении при нормальном комнатном освещении

1.4. Электронный лазерный тир должен включать рабочее место преподавателя состоящее из компьютера с клавиатурой, мышью и экраном. Размер экрана не менее __** дюймов. Компьютер должен иметь спецификацию, достаточную для удовлетворительной работы управляющей программы тира. Прочие характеристики компьютера не регламентируются.

1.5. Программа электронного лазерного тира должна позволять отображение и попаданий на мишенях, вычислять количество выбитых очков, среднюю точку попадания и размер разброса пробоин.

1.6. Программа электронного лазерного тира должна позволять проведение базового курса стрельб, а также проведение соревнований и учебно-развлекательный стрельб для учащихся всех возрастных групп.

1.7. Электронный лазерный тир должен быть безопасен и сертифицирован для использования в школьных учреждениях.

2. Опционная часть

Указанные в этой части устройства являются стандартными, имеющимися в свободной продаже. Они могут быть приобретены заказчиком самостоятельно в местной оптовой сети. Параметры этих устройств не влияют на работу электронного тира, коль скоро они удовлетворяют минимальным требованиям, приведенным ниже в скобках.

Если же заказчик желает, чтобы эти устройства были включены в поставляемый нами комплект тира, и если эти устройства предполагаются использовать в каких либо иных, кроме тира целей, он может уточнить параметры в техническом задании и даже указать конкретные модели. Однако если заявленные параметры окажутся выше необходимых для работы тира, стоимость оборудования может увеличится по сравнению с минимальной требуемой комплектацией.

2.1. Дополнительные требования к компьютеру:

- разрядность (32)

- количество ядер (1)

- тактовая частота процессора (1,5ГГц)

- размер ОЗУ (512 Мб)

- размер экрана монитора

- размер диска (60 Гб)

- Версия операционной системы Windows (XP)

- прочие

2.2. Дополнительные требования к видеопроектору (в скобках указано минимальное):

- разрешение (800х600)

- яркость (1400 лм)

- контрастность (2000:1)

2.3. Дополнительные требования к экрану:

- размер

- тип (настенный, на стойке и т.п.)

-------------------------------

* параметры, задаются заказчиком в техническом задании, исходя из его обоснованных потребностей

Перечень технический средств, входящих в состав лазерного мультимедийного тира.

- Датчик фиксирования выстрелов

Количество: 1

- Управляющая программа датчика

Количество: 1

- Программа «Сдача нормативов ГТО по стрельбе»

Количество: 1 шт.

- Пневматическая винтовка МР-512 с установленным на ней лазерным излучателем

- Количество: равно количеству требуемых огневых позиций (стрелковых мест)

- Управляющий компьютер, настольный или ноутбук (Примечание: тир может быть установлен на любой имеющийся у заказчика компьютер, на котором установлена и работает операционная система Windows XP или 7).*

Количество: 1 шт.

- Видеопроектор*

Количество: 1 шт.

- Экран, размер*

Количество: 1 шт.

- Кронштейн датчика фиксирования выстрелов

Количество: 1 шт.

- Активный USB удлинитель (10м* или 20 м*) для подключения датчика фиксирования выстрелов к компьютеру

Количество: 1 шт.

-------------------------------

* параметры компьютера, проектора и экрана не влияют на работу лазерного тира, и поэтому задаются заказчиком в техническом задании, исходя из его обоснованных потребностей. Размер USB удлинителя определяется заказчиком, исходя из предполагаемого размещения лазерного тира.